## Slide 1: Presentación final trabajo de título.
Diseño de un sistema de control de climatización en edificios, utilizando aprendizaje reforzado.
Profesor Co-Guía: Francisco Rivera
Profesor Guía: Diego Muñoz C.
Alumno: Ricardo López D.

## Slide 2: Agenda
Problema y objetivos.
Aprendizaje reforzado.
Configuración de los algoritmos.
Resultados.
Trabajo futuro.

## Slide 3: Problema y objetivos
Controlar mediante aprendizaje reforzado el sistema de climatización de un edificio, mejorando la eficiencia energética sin perjudicar a las personas en su interior.
Mantener restricciones de temperatura, humedad y CO2.
Resolver el problema mediante aprendizaje reforzado con algoritmo tipo model free.
Utilizar Matlab para el diseño del sistema de control.
Ordenar el código utilizado, a modo de Toolbox.
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 4: Rangos y restricciones
Rangos de las variables:
  Válvula : posición 0 a 0.9.
  Supply Fan : 0 a 5 [Kg/s].
  Cooling Coil: -30 a 0 [°C].
  Heating Coils: 0 a 8 [°C].
Rangos restricciones:
  Temperatura: 22 a 25 [°C].
  Concentración CO2: menor a 1200 [ppm].
  Humedad relativa: 35 a 65 [%].
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 5: Problema y objetivos
Dinámica de temperatura y CO2:

## Slide 6: Problema y objetivos
Dinámica de Humedad:
Fig.2: Humedad de saturación[2]

## Slide 7: Aprendizaje reforzado
Área de ML y DataM.
Se centra en encontrar un balance entre exploración y explotación.
Hace un agente inteligente que toma acciones para maximizar una cierta recompensa promedio.
Fig.3: Diagrama RL-Matlab[2]

## Slide 8: Configuración general de los algoritmos
Tiempos de simulación de 6 y 48 horas.
Tiempo de muestreo de 10 min.
Redes neuronales acorde a la magnitud del problema.
Observaciones son los estados y perturbaciones.
Función de recompensa dada por:

## Slide 9: Resultados
Se aborda el problema en el caso más simple posible.
Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
Se consideran acciones control solo de enfriamiento.
Se tiene 1 variable como acción de control, y 2 acciones constantes.
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 10: Resultados

## Slide 11: Resultados

## Slide 12: Resultados

## Slide 13: 2 variables de control
Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
Se consideran acciones control solo de enfriamiento.
Se tienen 2 variables como acciones de control, y 1 acción constante.
Se prueba el sistema con consumo energético.
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 14: 2 variables de control

## Slide 15: Cambios en el algoritmo
Se actualiza la función de recompensa
Se mejora la red neuronal:
  Función de activación sigmoid de salida.
  Escalamiento de las variables.

## Slide 16: 2 variables de control incluyendo energía

## Slide 17: 2 variables de control incluyendo energía – TD3

## Slide 18: 3 variables de control
Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
Se consideran acciones control solo de enfriamiento.
Se tienen 3 variables como acciones de control.
Se prueba el sistema con consumo energético.
Se utilizan perturbaciones no constantes.
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 19: 3 variables de control incluyendo energía

## Slide 20: 3 variables de control incluyendo energía – TD3

## Slide 21: 4 variables de control y CO2
Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
Se consideran las 4 acciones control.
Se prueba el sistema con consumo energético.
Se utilizan perturbaciones no constantes.
Simulación de 2 días.
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 22: 4 variables y CO2

## Slide 23: 4 variables y CO2 – TD3

## Slide 24: 4 variables de control, CO2 y Humedad
Se utiliza 1 zona, controlando solo temperatura.
Se consideran las 4 acciones control.
Se prueba el sistema con consumo energético.
Se utilizan perturbaciones no constantes.
Simulación de 2 días.
Se controlan las 3 restricciones.
Fig.1: Diagrama HVAC[1]

## Slide 25: 4 variables, CO2 y Humedad

## Slide 26: Trabajo futuro
Implementar un tercer algoritmo.
Realizar comparaciones con otros métodos como MPC.
Terminar de documentar el código.

## Slide 27: Presentación final trabajo de título.
Diseño de un sistema de control de climatización en edificios, utilizando aprendizaje reforzado.
Profesor Co-Guía: Francisco Rivera
Profesor Guía: Diego Muñoz C.
Alumno: Ricardo López D.